## Slide 1
THÈSE PROFESSIONNELLE · MASTÈRE 2 DATA & IA
Jumeau numérique prédictif
pour l'extrusion bivis Rondol
Physique procédé, agent IA explicable et Machine Learning appliqués
à l'extrusion de composants de batteries tout-solide (voie sèche / semi-sèche)
Wilfried MBEUMI · Encadrement industriel : Maël Gallas (Rondol) · 2026
Notes: Accroche : une extrudeuse de laboratoire, un procédé encore instable, et la question — peut-on prédire la dérive avant qu'elle ne coûte un essai ?

## Slide 2
Le contexte : batteries tout-solide, procédé encore jeune
Rondol — extrudeuse bivis Ø 10,5 mm, R&D lithium (LFP / LATP)
1
Enjeu industriel
L'extrusion sèche/semi-sèche évite les solvants toxiques (NMP) et réduit le coût énergétique des électrodes — mais le procédé est difficile à stabiliser.
2
Machine de laboratoire
Extrudeuse bivis corotative Rondol : 81 positions de vis, 13 types d'éléments, 8 zones thermiques + filière — chaque essai est coûteux en matière active.
3
Le manque
Pas d'outil reliant configuration de vis, physique du procédé et données capteurs pour anticiper les dérives et raisonner avant d'essayer.

## Slide 3
La problématique
« Comment construire un outil d'aide à la décision qui rende un procédé
d'extrusion bivis lisible, comparable et prédictible — sans boîte noire ? »
81
positions de vis à configurer,
un espace combinatoire immense
12
capteurs de température,
acquisition brute non exploitée
0
outil existant reliant géométrie,
physique et données machine

## Slide 4
Une architecture en couches : envelopper, ne pas recalculer
Chaque couche est pure et testée ; la géométrie de vis est l'unique source de vérité
HMI industrielle (Streamlit)
Supervision · Configuration vis · Paramètres IA · Analyse de run · Historique · Moteur procédé
Agent IA explicable + Modèle ML
Règles métier → alertes & recommandations chiffrées · RandomForest → score de stabilité, probabilité de dérive
Moteur physique (engine/)
Viscosité Carreau-Yasuda + Arrhenius · couple local E4 · équation thermique manager · agrégats zone/machine
Backbone géométrique (screw_logic)
Réseau 7 : remplissage, débit volumique, temps de résidence — calculé une seule fois, réutilisé partout
Notes: Principe fondateur : le réseau de calcul géométrique n'est exécuté qu'une fois ; toutes les couches supérieures l'enveloppent. Zéro duplication de physique.

## Slide 5
Le cœur métier : la vis, modélisée position par position
Chaque configuration devient un objet calculable, comparable, historisable
Convoyage · Malaxage / cisaillement · Restriction · Pompage filière
13
types d'éléments de vis
(bibliothèque machine réelle)
3
indicateurs procédé par config :
remplissage, résidence, volumes
1×
un seul calcul du réseau,
réutilisé par toutes les couches

## Slide 6
La physique embarquée — nominale, honnête, traçable
Chaque équation est documentée ; ce qui n'est pas calibré est annoncé comme tel
Viscosité locale
η(γ̇, T) — modèle Carreau-Yasuda couplé à une loi d'Arrhenius, presets rhéologiques par matière (LFP, LATP, liants)
Couple local
M = η·γ̇²·V_rempli / (2πN) — calculé nœud par nœud le long de la vis, agrégé par zone puis machine
Thermique procédé
T_réel = T_consigne + (2πN·M)/(ṁ·Cp) + k·τ — équation imposée par l'encadrant industriel, auto-échauffement par cisaillement
Frontière assumée
Pression filière et SME par nœud volontairement non codés (« À venir ») : pas de faux chiffres industriels

## Slide 7
Un agent IA explicable — pas une boîte noire
Chaque alerte cite ses preuves ; chaque recommandation est chiffrée et actionnable
État procédé
(capteurs + moteur)
→
Règles métier
explicites
→
Alertes
hiérarchisées
→
Recommandations
chiffrées
Exemple réel d'explication produite :
« Zone 4 : température mesurée 178 °C au-dessus du seuil configuré (170 °C).
Cause probable : auto-échauffement lié au bloc de malaxage en position 34–41.
Recommandation : réduire la vitesse vis de 220 → 190 tr/min ou abaisser la consigne Z4 de 5 °C. »

## Slide 8
Les données : d'une campagne réelle à une base exploitable
Essais Rondol du 07 au 13 avril 2026 — puis consolidation statistiquement calibrée
52 064
lignes brutes · 12 capteurs
pas de 10 s · 6 jours d'essais
Acquisition fragmentée : 10 à 16 % de couverture par capteur, codes d'erreur thermocouple, doublons DIE/CastFilm
→
798
fenêtres de 60 s
87 features statistiques
Pipeline reproductible : fusion, segmentation en runs, extraction mean/std/min/max/pente/IQR par zone
→
100 800
lignes consolidées
17 variables procédé
Base continue calibrée sur le réel : phases, recettes, outliers rares, manquants réalistes

## Slide 9
Le pipeline Machine Learning — rigueur avant performance
Validation par runs (GroupShuffleSplit) : aucune fuite temporelle entre train et test
1
Fenêtrage
60 s glissantes,
label stable / instable
2
Features
87 statistiques
par fenêtre
3
Modèles
RandomForest, XGBoost,
SVM — comparés en CV
4
Calibration
seuil d'alerte optimisé
(coût des faux négatifs)
5
Robustesse
10 seeds, écart-type
contrôlé
Choix méthodologique clé : le découpage train/test se fait par run d'essai, jamais par fenêtre — un modèle qui a « vu » un run ne peut pas être testé dessus.

## Slide 10
Résultats : RandomForest retenu
Jeu de test : 340 fenêtres issues de 3 runs jamais vus à l'entraînement — SVM conservé comme challenger
Chart: 
| RandomForest | SVM | XGBoost
Accuracy | 0.95 | 0.953 | 0.882
F1 macro | 0.917 | 0.916 | 0.827
0.918
F1-macro (± 0,054) en validation
augmentée sur essais non vus
Pourquoi RandomForest ?
Meilleure généralisation mesurée honnêtement, importance des variables lisible par le métier, tolérance aux capteurs manquants.

## Slide 11
L'application : une HMI industrielle, pas un dashboard
6 pages, bilingue FR/EN, persistance 3 couches (édition → validé → historique)
Supervision
score de stabilité ML, probabilité de dérive, alertes et recommandations IA en direct
Configuration vis
construction du profil 81 positions, KPIs procédé recalculés à chaque geste
Paramètres IA & feeders
seuils, matières, calibration doseurs — rien n'impacte la supervision avant validation
Analyse de run
relecture temporelle d'une production : fenêtres, score, profil thermique
Historique
chaque configuration validée est figée avec ses KPIs — traçabilité R&D
Moteur procédé
vue transparente de la physique : chaque nombre affiché est justifiable

## Slide 12
Piloter le projet comme un chef de projet
Méthode itérative courte, jalons tenus, risques suivis — troisième volet du triptyque DIA
1
Méthode
Itérations courtes type agile : proposition → validation encadrant → développement → tests → démo. Chaque brique validée avant la suivante.
2
Jalons tenus
Campagne d'essais (avril) · bascule du modèle retenu · démonstration manager du 16 juin · gel des livrables avant soutenance.
3
Risques pilotés
Données insuffisantes → génération simulée documentée · dérive de périmètre → zones protégées du code · incidents prod → figés en tests de non-régression.
4
Qualité & veille
694 tests automatisés en CI · veille scientifique (extrusion, SSB, ML industriel) alimentant l'état de l'art et les choix technologiques.

## Slide 13
Un prototype vérifié comme un produit
Qualité logicielle au service de la crédibilité scientifique
694
tests automatisés,
100 % au vert
3
couches de persistance —
l'opérateur ne perd jamais rien
2
langues (FR/EN), zéro fuite
de libellé vérifiée par test
Tests d'intégration Streamlit (AppTest), tests E2E du cycle enregistrer → recharger → superviser, invariants d'import du moteur, pipeline ML reproductible en CI.

## Slide 14
CE QUE CE PROJET DÉMONTRE
Un procédé complexe peut devenir lisible,
comparable et prédictible — sans boîte noire.
Acquis
Jumeau numérique opérationnel · agent IA explicable · modèle ML validé sur runs inédits (0.950) · outil démontrable client
Limites assumées
Physique nominale non calibrée industriellement · dataset d'une seule campagne · pression filière non modélisée
Perspectives
Calibration sur campagnes futures · équations E5–E7 · apprentissage en ligne sur la base consolidée · déploiement atelier
Merci — place à la démonstration.